|  | WERZALIT-Anbaubalkonsystem MODULA 400 Typengeprüft |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt: |  |  |  |
|  | Bauherr: |  |  |  |
|  | Planung und Bauleitung: |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| WERZALIT-Anbaubalkonsystem Modula 400, typengeprüft |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| Ausführungsbeschreibung |
| 1. Anbaubalkone Fabrikat: WERZALIT System MODULA 400; typengeprüft; Aluminium / Beton -Variante; Nutzlast nach DIN 1055 - 3  Ausführung rechteckig  Ausführung sechseckig (rechteckig mit 2 abgeschrägten Ecken, Eckmaß 400x400 mm) Standard-Bodenaussenmaße: Balkonbreite:  2500  3000  3500  4000  4500 mm Balkontiefe:  1500  1750  2000  2250  2500 mm Sondermaß: Balkonbreite.... mm Balkontiefe.... mm Höhenmaße: Fundament bis Oberkante 1. Balkon = .... mm Etagenhöhe = .... mm Als Einzelbalkone mit 4 Stützen .......... Balkonreihen , à .................... Etagen Als Doppelbalkone mit 8 Stützen (2 Einzelbalkone direkt nebeneinander, incl. Trennwand) .......... Doppelbalkonreihen , à .................... Etagen auf Streifenfundamenten. Befestigung am Baukörper mit Wandanschlusselementen und bauaufsichtlich zugelassenen Klebeankern. Eine Wärmedämmung bzw. Fassadenbekleidung von ................. mm Gesamtdicke ist zu berücksichtigen. Die Wandhalter müssen vor Montage der Dämmung bzw. Fassadenbekleidung gesetzt werden. 2. Tragekonstruktion bestehend aus: 4 Stück (bei Doppelbalkon 8 Stück) Stützen aus Alu-Rundrohr, Material: EN AW 6063 (Al Mg Si 0,7), ø 110 mm, links u. rechts je 2 Stück innerhalb des Bodenpodestes. Je Balkonetage mit 2 Stück (bei Doppelbalkon 3 Stück) Wandanschlusselementen. Zugelassene Klebeanker für Wand- und Fundament-Anschluss sind nach Prüfung der baulichen Gegebenheiten zu beschaffen und sind Bestandteil des Angebotes. Für die vorgeschriebenen Auszugsversuche sind Prüfprotokolle zu erstellen und vorzulegen, Dübelhersteller sind rechtzeitig einzubeziehen. Farbe der Stützen und Anschlusselemente:  hell eloxiert E6/ EV1 (Standard)  RAL 9010, reinweiß, pulverbeschichtet (Standard)  RAL 9007, metallicgrau, pulverbeschichtet  RAL ..............., pulverbeschichtet |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 2 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| WERZALIT-Anbaubalkonsystem Modula 400, typengeprüft |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 3. Boden-Betonpodest Boden-Betonpodest, bestehend aus einem armierten Fertigbetonelement Güte C 30/37 XC4, XF1 (alt: B 35 WU) als Wanne ausgebildet. Randdicke 150 mm, (bei Balkontiefe 2,25mund 2,5m = 200mm). Entwässerung des Oberflächenwassers mittels einbetoniertem Direktablauf ( DN 50 ) oder Speier. Oberfläche schalungsglatt, Untersicht lammfellgewalzt. Auflage auf den Stützen auf feuerverzinkten Stahlscheiben mit zwischenliegenden EPDM- Dämmscheiben. Podest-Gebäudeanschluss als offene Abstandsfuge. Entwässerung:  nach vorne, links oder rechts mittels Speier  nach hinten, links oder rechts mittels Anschluss an bauseitig vorhandenes Fallrohr (z.B. Hausdachfallrohr)  Fallrohr nach Anweisung des Auftraggebers anbieten 4. Geländerkonstruktion Typ WERZALIT Brüstungshöhe je nach LBO 900 bzw. 1100 mm, bestehend aus: Geländerkonstruktion, Alu-Pfosten, Alu-Handlauf, Zubehör Befestigung der Pfosten stirnseitig an im Betonpodest einbetonierten Geländerankern. Farbe des Geländers:  hell eloxiert E6/ EV1 (Standard)  RAL 9010, reinweiß, pulverbeschichtet (Standard)  RAL 9007, metallicgrau, pulverbeschichtet (Standard)  RAL ..............., pulverbeschichtet 5. Geländerbekleidung, (jeweils alternativ) 5.a.  WERZALIT-Bekleidungsplatten „square“, 6 mm dick, mit U-Rahmenprofilen an die Innenseite der Pfosten montiert. Abstand zur Handlaufunterkante max. 120 mm. Stirnkante des Betonpodestes sichtbar. Farbe nach Wahl aus WERZALIT-Farb-/Dekorpalette Nr.: ............... 5.b.  WERZALIT-Bekleidungsplatten „square“, 6 mm dick Montage an zwei an der Innenseite der Pfosten befestigten Quergurte. Bekleidungsplatten „square“ zwischen den Pfosten montiert. Abstand zur Handlaufunterkante max. 120 mm. Stirnkante des Betonpodestes verdeckt 5.c.  Bekleidung, (jeweils alternativ) WERZALIT-Langprofile, Typ:  milano oder  roma  waagerecht vor die Pfosten montiert mit Alu- Befestigungsklemmen. Abstand zur Handlaufunterkante max. 120 mm. Stirnkante des Betonpodestes  sichtbar  verdeckt Farbe nach Wahl aus WERZALIT-Farb-/Dekorpalette Nr.: ............... 5.d.  Bekleidung, (jeweils alternativ) WERZALIT-Langprofile, Typ:  milano oder  roma senkrecht an Alu-Montagegurte 125 montiert. Abstand zur Handlaufunterkante max. 120 mm. Stirnkante des Betonpodestes  sichtbar  verdeckt Farbe nach Wahl aus WERZALIT-Farb-/Dekorpalette Nr.: ............... 5.e.  wie 5.a. oder 5.b., jedoch mit Lochblech  Aluminium pulverbeschichtet  Edelstahl  Lochung 5.f.  Geländerbekleidung des AG Beschreibung: ………………………………………….. |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 3 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| WERZALIT-Anbaubalkonsystem Modula 400, typengeprüft |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 5.g. Trennwandelemente für Doppelbalkone Je Doppelbalkon wird grundsätzlich ein Trennwandelement anstelle der Geländer zwischen den Balkonen eingebaut. System WERZALIT, bestehend aus einem umlaufenden Aluminium-U-Rahmenprofil. Füllung Bekleidungsplatte „square“. Elementmaße: Höhe ab Boden ca. 2000 mm Breite entspricht der Podesttiefe Farbe:  hell eloxiert E6/ EV1 (Standard)  RAL 9010, reinweiß, pulverbeschichtet (Standard)  RAL 9007, metallicgrau, pulverbeschichtet (Standard)  RAL ..............., pulverbeschichtet Füllung aus WERZALIT-Bekleidungsplatte 6 mm Farbe nach Wahl aus WERZALIT-Farb-/Dekorpalette: Nr.: ............... |
| 6.0. | komplette Balkone, Brüstungshöhe 900 mm komplette Balkone wie beschrieben, liefern und montieren inkl. Geländer mit Bekleidung, inkl. Trennwände bei den Doppelbalkonen. (1 Doppelbalkon zählt als 2 Einzelbalkone) mit Brüstungshöhe 900 mm, (davon ......... Stück Doppelbalkone) |  |
|  |  | St | ......... | ......... |
| 6.1. | komplette Balkone, Brüstungshöhe 1100 mm komplette Balkone wie beschrieben, liefern und montieren inkl. Geländer mit Bekleidung, inkl. Trennwände bei den Doppelbalkonen. (1 Doppelbalkon zählt als 2 Einzelbalkone) mit Brüstungshöhe 1100 mm, (davon ......... Stück Doppelbalkone) |  |
|  |  | St | ......... | ......... |
| 7.0. | Sichtschutzelemente System WERZALIT, bestehend aus umlaufendem Aluminium-U-Rahmenprofil, befestigt an den senkrechten Rundrohrstützen. Elementmaße: Höhe: …………..mm Breite: (entspricht ca. der Balkontiefe) Farbe:  hell eloxiert E6/ EV1 (standard)  RAL 9010, reinweiß, pulverbeschichtet (Standard)  RAL ..............., pulverbeschichtet Füllung aus (jeweils alternativ)  WERZALIT-Bekleidungsplatte 6 mm Farbe nach Wahl aus WERZALIT-Farb-/Dekorpalette: Nr.: ...............  Acrylglas 6 mm, strukturiert, farblos ....  VSG-Glas; klar oder matt Komplette Sichtschutzelemente wie beschrieben liefern und montieren |  |
|  |  | St | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 4 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| WERZALIT-Anbaubalkonsystem Modula 400, typengeprüft |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 8.0. | Balkondach: Über dem obersten Balkon, Dachneigung ca. 5° - 15° (wählbar). Aluminium-Pultdach-Konstruktion, aufliegend und befestigt auf dem Stützensystem, Wandanbindung über die wandseitigen Stützen. Dacheindeckung mit klarem VSG 8 mm oder 10mm (Verbundsicherheitsglas). Wasserablauf über:  Regenrinne mit Speier  Ablaufstutzen Dachüberstand über den Podestboden: in der Balkonbreite kein Überstand, nach vorne ca. 200mm Farbe der Dachkonstruktion:  RAL 9006, weißaluminium, pulverbeschichtet (passend zu hell eloxiert E6 / EV1)  RAL 9010, reinweiß, pulverbeschichtet (Standard)  RAL ..............., pulverbeschichtet Dach wie beschrieben liefern und montieren für die Einzelbalkone ......... Stück für die Doppelbalkone ......... Stück |  |
|  |  | St | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 5 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| WERZALIT-Anbaubalkonsystem Modula 400, typengeprüft |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 9.0. | Fundamente Fundamente für die Balkonstützen gemäß Fundamentplan, (2 Streifenfundamente je Einzelbalkonreihe) (3 Streifenfundamente je Doppelbalkonreihe) vorhandene Bodenpressung: .................kN/m² Fundamente für die in Pos. 01. genannten Balkone |  |
|  |  | St | ......... | ......... |
| Lohnkosten |
| Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf Anweisung der Bauleitung oder des Auftraggebers gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden einschließlich aller Nebenkosten, Auslösung usw. folgende Stundenlöhne abgerechnet, die auch diesem Angebot zugrunde liegen. |
| 5.1. | Meisterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 5.2. | Facharbeiterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 5.3. | Helferstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 5.4. | Lehrlingsstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 6 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| WERZALIT-Anbaubalkonsystem Modula 400, typengeprüft |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| Lieferzeit nach Vereinbarung |
| Zahlung nach Vereinbarung |
| Folgende Leistungen gehören nicht zum Leistungsumfang: Bauantrag Genehmigungsgebühren |
| Der Auftraggeber verpflichtet sich, bis zum Baubeginn folgendes sicherzustellen: 1. Gewährleistung der Baufreiheit 2. Erstellung der Baugerüste, falls erforderlich 3. Befahrbarkeit der zu bebauenden Gebäudeseite für Fahrzeuge mit 50 To. 4. Bereitstellung einer Lagerfläche nach Absprache 5. Baustrom 220 / 380 V 6. Bereitstellung eines Wasseranschlusses 1/2 Zoll |
| Der Auftragnehmer muss sich von den baulichen Gegebenheiten vor Angebotserstellung in Kenntnis setzen und evtl. sich ergebende Erschwernisse ggf. im Angebot berücksichtigen. |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 7 von 8 |

| Summenblatt |
| --- |
| Summe aller Leistungsverzeichnisse: | EUR |
| Nachlass: | % |
| Pauschalpreis: | EUR |
| Summe nach Nachlass: | ......... EUR |
| Umsatzsteuer: | ......... EUR |
| Gesamtsumme: | ......... EUR |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 8 von 8 |