|  | Balkonbekleidung an vorhandenem Geländer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mit |  | WERZALIT Alu Lang- oder Kurzprofilen milano / roma |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |
|  | Bauherr: |  |  |  |
|  | Planung und Bauleitung: |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| Balkonbekleidung mit Alu Lang- oder Kurzprofilen an vorhandenem Geländer |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 1.1. | Arbeitsgerüst Arbeitsgerüst für Balkongeländerarbeiten in der Ausführung nach DIN 4420 sowie nach einschlägigen Vorschriften erstellen. Das Gerüst ist für die Dauer der Balkongeländermontage vorzuhalten, wobei in diesem Zeitraum anderen Unternehmen das Recht zur kostenlosen Benutzung eingeräumt werden muss. (Arbeitsgerüste bis 2 m Rüsthöhe fallen nicht in diese Position, sie sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.) Rüsthöhe ca. .................. m Gerüst aufstellen, vorhalten, abbauen |  |
|  |  | m² | ......... | ......... |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 2.1. | Ausführungsbeschreibung WERZALIT-Balkonbekleidung in Verlegerichtung:  horizontal  vertikal  gemischt horizontal / vertikal  diagonal Montieren auf:  vorhandenem Balkongeländer  Montagegurt 125 (wird an vorhandenem Geländer angeschraubt) Geländerhöhe ab OK Fertigboden:  900 mm  1100 mm |  |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
|  |  | St | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 2 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| Balkonbekleidung mit Alu Lang- oder Kurzprofilen an vorhandenem Geländer |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 3.1. | WERZALIT-Langprofile, horizontal verlegt Geländerbekleidung mit WERZALIT-Langprofilen, horizontal verlegt. An die vorhandene Geländerkonstruktion sind WERZALIT-Langprofile horizontal zu montieren. Auf saubere Schnittkanten ohne Grat ist zu achten. Eckverbindungen sind als stumpfer Stoß mit 10 mm Abstand auszuführen. Profiltyp:  Langprofil milano, Breite 185mm  Langprofil roma, Breite 145mm  Langprofil roma 205, Breite 205mm Dekor/Farbe nach WERZALIT-Dekor-/Farbpalette Nr.: .................... Die Befestigung erfolgt:  mit Befestigungsklemmen  als Mittelbefestigung mit Universalschrauben M6 und farblich passenden Abdeckkappen. Fugenabstand der Profile (bei Befestigungsklemmen vorgegeben):  10 mm  20 mm Bekleidungshöhe: ca. ..................... mm für 900 mm Brüstungshöhe ca. ..................... mm für 1100 mm Brüstungshöhe  Schnittkanten sind mit farblich passenden Alu-Abdeckplatten abzudecken. Zur Profilbefestigung sind nur original WERZALIT-Zubehörteile zu verwenden. Verschmutzte Profile sind nach der Montage mit klarem Wasser zu reinigen. |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
|  | Brüstungshöhe 900 mm Bekleidung wie beschrieben für Brüstungshöhe 900 mm liefern und montieren |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
|  | Brüstungshöhe 1100 mm Bekleidung wie beschrieben für Brüstungshöhe 1100 mm liefern und montieren |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 3 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| Balkonbekleidung mit Alu Lang- oder Kurzprofilen an vorhandenem Geländer |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 3.2. | WERZALIT-Langprofile, vertikal verlegt Geländerbekleidung mit WERZALIT-Langprofilen, vertikal verlegt. An dievorhandene Geländerkonstruktion sind WERZALIT-Langprofile vertikal zu montieren. Die Werksvorschriften sind einzuhalten. Auf saubere Schnittkanten ohne Grat ist zu achten. Profiltyp:  Langprofil milano, Breite 185mm  Langprofil roma, Breite 145mm  Langprofil roma 205, Breite 205mm Dekor/Farbe nach WERZALIT-Dekor-/Farbpalette Nr.: .................... Die Bekleidung wird montiert:  durchlaufend vor den Pfosten  zwischen den Pfosten Fugenabstand ca. ...................... mm  mit ............. mm Abstand zum Handlauf, (max. 120 mm)  ohne Abstand zum Handlauf Die Befestigung der Langprofile erfolgt als Mittelbefestigung mit Universalschrauben M6 und farblich passenden Abdeckkappen. Es sind nur Original WERZALIT-Befestigungsteile zu verwenden. Die oberen Profilschnittkanten werden abgedeckt:  mit durchlaufendem Alu-Kantenprofil B  mir durchlaufendem Abdeckwinkel  mit einzelnen Profil-Abdeckplatten Die unteren Profilschnittkanten werden abgedeckt:  mit einzelnen Profil-Abdeckplatten  mir durchlaufendem Abdeckwinkel Verschmutzte Profile sind nach der Montage mit klarem Wasser zu reinigen. Bekleidungshöhe: ca. ..................... mm für 900 mm Brüstungshöhe ca. ..................... mm für 1100 mm Brüstungshöhe |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
|  | Brüstungshöhe 900 mm Bekleidung wie beschrieben für Brüstungshöhe 900 mm liefern und montieren |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
|  | Brüstungshöhe 1100 mm Bekleidung wie beschrieben für Brüstungshöhe 1100 mm liefern und montieren |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 4 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| Balkonbekleidung mit Alu Lang- oder Kurzprofilen an vorhandenem Geländer |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 3.3. | WERZALIT-Langprofile, diagonal verlegt Geländerbekleidung mit WERZALIT-Langprofilen, diagonal verlegt. An die vorhandene Geländerkonstruktion mit Rahmen aus Montagegurten 125 sind WERZALIT-Langprofile diagonal zu montieren. Die Werksvorschriften sind einzuhalten. Auf saubere Schnittkanten ohne Grat ist zu achten. Profiltyp:  Langprofil milano, Breite 185mm  Langprofil roma, Breite 145mm  Langprofil roma 205, Breite 205mm Dekor/Farbe nach WERZALIT-Dekor-/Farbpalette Nr.: .................... Fugenabstand ca. ...................... mm Verlegerichtung:  ca. 45°  ca. 55° ..........° Die Verlegerichtung  ist durchlaufend gleich  wird in Mitte der Geländerlänge gewechselt  Die Profil-Schnittkanten (Felder) werden mit dem durchgehenden Alu-Winkel abgedeckt. Abstand zwischen Handlauf und Bekleidungs-Oberkante .................. mm (max. 120 mm). Befestigung als Mittelbefestigung mit Universalschrauben M6 und farblich passenden Abdeckkappen. Es sind nur Original-WERZALIT - Befestigungsteile zu verwenden. Die Profilschnittkanten werden umlaufend mit einem Alu-Winkel abgedeckt. Verschmutzte Profile sind nach der Montage mit klarem Wasser zu reinigen. Bekleidungshöhe: ca. ..................... mm für 900 mm Brüstungshöhe ca. ..................... mm für 1100 mm Brüstungshöhe |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
|  | Brüstungshöhe 900 mm Bekleidung wie beschrieben für Brüstungshöhe 900 mm liefern und montieren |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
|  | Brüstungshöhe 1100 mm Bekleidung wie beschrieben für Brüstungshöhe 1100 mm liefern und montieren |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 5 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| Balkonbekleidung mit Alu Lang- oder Kurzprofilen an vorhandenem Geländer |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 3.4. | WERZALIT-Langprofile, horizontal/ vertikal gemischt Geländerbekleidung mit WERZALIT-Langprofilen horizontal / vertikal gemischt. Verlegeart: Oben und unten je ein Profil horizontal, dazwischen vertikale Profile. Profiltyp:  Langprofil milano, Breite 185mm  Langprofil roma, Breite 145mm  Langprofil roma 205, Breite 205mm Dekor / Farbe nach WERZALIT-Dekor-/Farbpalette Nr.: .................... Die vertikalen Langprofile werden an 2 quer laufenden Montagewinkeln montiert. Fugenabstand ca. ........................ mm Die horizontalen Langprofile werden im Abstand von ca.10 mm zum jeweiligen Montagewinkel montiert. Abstand des oberen Profils zum Handlauf ca. ....................... mm, (max. 120 mm) Die Befestigung der Langprofile erfolgt als Mittelbefestigung mit Universalschrauben M6 und farblich passenden Abdeckkappen. Bekleidungshöhe: ca. ..................... mm für 900 mm Brüstungshöhe ca. ..................... mm für 1100 mm Brüstungshöhe Als Befestigungsteile sind nur original WERZALIT-Zubehörteile zu verwenden. Verschmutzte Profile sind nach der Montage mit klarem Wasser zu reinigen. |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
|  | Brüstungshöhe 900 mm Bekleidung wie beschrieben für Brüstungshöhe 900 mm liefern und montieren |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
|  | Brüstungshöhe 1100 mm Bekleidung wie beschrieben für Brüstungshöhe 1100 mm liefern und montieren |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 6 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| Balkonbekleidung mit Alu Lang- oder Kurzprofilen an vorhandenem Geländer |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 3.5. | WERZALIT-Kurzprofile Geländerbekleidung mit WERZALIT-Kurzprofilen vertikal montiert. WERZALIT-Kurzprofile für individuellen bauseitigen Längenzuschnitt. Profiltyp / Bezeichnung:  milano Kurzprofil,185 mm breit, Länge 1050mm  roma Kurzprofil,145 mm breit, Länge 1050mm  roma 205 Kurzprofil,205 mm breit, Länge 1050mm Dekor/Farbe nach WERZALIT-Dekor-/Farbpalette Nr.: .................... Die Befestigung der Kurzprofile erfolgt als Mittelbefestigung mit Universalschrauben M6 und farblich passenden Abdeckkappen. Fugenabstand ca. .......................... mm Abstand zwischen Handlauf und Bekleidungs-Oberkante ........................ mm (max. 120 mm)  Die oberen Profil-Schnittkanten werden mit der Alu-Abdeckplatte abgedeckt.  Die oberen Profil-Schnittkanten werden mit dem durchgehenden Alu-Winkel abgedeckt.  Die oberen Profil-Schnittkanten werden mit dem durchgehenden Kantenprofil B abgedeckt.  Die unteren Profil-Schnittkanten werden mit der Alu-Abdeckplatte abgedeckt. Einteilen der Profile nach Angabe des Architekten/Bauherren. Als Befestigungsteile sind nur Original-WERZALIT-Zubehörteile zu verwenden. Verschmutzte Profile sind nach der Montage mit klarem Wasser zu reinigen. |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
|  | Brüstungshöhe 900 mm Bekleidung wie beschrieben für Brüstungshöhe 900 mm liefern und montieren |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
|  | Brüstungshöhe 1100 mm Bekleidung wie beschrieben für Brüstungshöhe 1100 mm liefern und montieren |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 7 von 8 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | BALKON |
| --- | --- |
| Balkonbekleidung mit Alu Lang- oder Kurzprofilen an vorhandenem Geländer |
| Lohnkosten |
| Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf Anweisung der Bauleitung oder des Auftraggebers gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden einschließlich aller Nebenkosten, Auslösung usw. als Stundenlöhne abgerechnet, die auch diesem Angebot zugrunde liegen: |
| 4.1. | Meisterstunden |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
| 4.2. | Facharbeiterstunden |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
| 4.3. | Helferstunden |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
| 4.3. | Helferstunden |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
| 4.4. | Lehrlingsstunden |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
| Summenblatt |
| Summe aller Leistungsverzeichnisse: | _ |
| Nachlass: | % |
| Pauschalpreis: | _ |
| Summe nach Nachlass: | ......... _ |
| Umsatzsteuer: | ......... _ |
| Gesamtsumme: | ......... _ |
| 01/2020 LV/Balkon |  | Seite 8 von 8 |