|  | Fassadenbekleidung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mit |  | WERZALIT-Bekleidungsplatten auf Aluminium-Unterkonstruktion geklebt |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |
|  | Bauherr: |  |  |  |
|  | Planung und Bauleitung: |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Bekleidungsplatten auf Aluminium-Unterkonstruktion geklebt |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| Teil A Technische Vorbemerkungen und besondere Hinweise |
| Fassadenbekleidung mit WERZALIT-Bekleidungsplatten auf Aluminium-Unterkonstruktion geklebt Allgemeine Vorbemerkungen Die Ausschreibung umfasst die Arbeiten für die Lieferung und Montage einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade. Das Gebäude hat ............ Vollgeschosse und eine Gesamthöhe von ……..... m. Die Aluminium - Unterkonstruktion System BWM oder gleichwertig ist zu montieren auf Wänden aus (z.B. Beton, Mauerwerk, usw.). Genaue Beschreibung des Verankerungsgrundes (ggfs. mit Angabe vorhandener Zwischenschichten wie Putz, Riemchen etc.):............. Alle Fassaden- und Außenwandflächen erhalten eine ....mm starke Wärmedämmung sowie eine hinterlüftete Fassadenbekleidung aus ..............auf Aluminium-Unterkonstruktion. Besondere Sorgfalt ist auf die Ausbildung aller Fugen, Plattenan- und abschlüsse und Gebäudeecken zu legen. Die Angebotspreise beinhalten die fix und fertige Montage, einschließlich aller erforderlicher Materialien, wie Bekleidungsplatten, Alu-Profile, Verankerungs- und Befestigungsmittel, Dichtungsbänder, Zubehörprofile und sonstige Kleinteile, sowie Verschnitt. Die Reihenfolge der einzurüstenden Flächen sowie der Montageablauf ist mit der Bauleitung abzusprechen. Der Bieter verpflichtet sich, gemeinsam mit der Bauleitung die Termine und Details vorzuplanen. Der Bieter hat sich über die Verlegetechnik des Materials ausführlich zu informieren. Ebenso sind alle Fragen der Durchführung und Abwicklung zu klären. Vom Auftragnehmer ist die erforderliche Wärmedämmung in Anschlussbereichen wie Loggien, Lisenen, Fensterstürzen, Rolladenkästen und Brüstungen zu berücksichtigen. In die Einheitspreise einzukalkulieren sind sämtliche Nebenarbeiten wie • das örtliche Aufmaß • Materialbestellung • Materiallieferung • Abladen des Materials, Transport zur Verwendungsstelle und diebstahlsicheres Lagern des Materials • Stellen sämtlicher für das Verlegen und Zuschneiden erforderlichen Geräte • Reinigung der Fassade vor dem Abrüsten Der Ausschreibung liegen, soweit nicht ausdrücklich anders erwähnt, die entsprechenden DIN-Vorschriften und die VOB in ihrer derzeit gültigen Fassung zugrunde. Es wird besonders auf die nachstehenden Vertragsbestandteile und DIN-Normen hingewiesen: • Vertragsbestandteile in gültiger Ausgabe • Technische Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis • Planungsunterlagen mit Angabe der Zeichnungsnummer • Baubeschreibung • Allgemeinen Vergabebestimmungen (VOB, Teil A) • Allgemeinen Vertragsbedingungen (VOB, Teil B) • Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft • Örtliche Baubestimmungen, Landesbauordnung • Standsicherheitsnachweis • Montagerichtlinien von WERZALIT-Bekleidungsplatten • die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks • Die Zulassung Z-10.8-408 (geklebt befestigt mit SikaTack®-Panel-Klebesystem) oder gleichwertig Alle von Materialien und Ausführungen berührten gültigen DIN-Vorschriften, insbesondere • DIN 18516 Außenwandbekleidungen, hinterlüftet, Teil 1 • DIN 1055 Lastannahmen für Bauten + Ergänzungserlass zu Teil 4 • DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen • DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau • DIN 4109 Schallschutz im Hochbau • DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste • DIN 18165 Faserdämmstoffe für das Bauwesen • DIN 18202 Toleranzen im Hochbau • DIN 18338 Dachabdichtungs- und Dachabdeckungsarbeiten • DIN 18351 ATV Fassadenarbeiten Bei Aluminium-Unterkonstruktion • DIN 1745 Bleche und Bänder aus Aluminium • DIN EN 755-2 Strangpreßprofile aus Aluminium • DIN 4113 Aluminiumkonstruktionen unter ruhender Belastung • DIN 7337 Blindniete mit Sollbruchdorn |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 2 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Bekleidungsplatten auf Aluminium-Unterkonstruktion geklebt |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| Teil B Leistungsbeschreibung |
| 1.1. | Arbeitsgerüst |  |
|  | Arbeitsgerüst für Fassadenbekleidungsarbeiten in der Ausführung nach DIN 4420 sowie nach einschlägigen Vorschriften erstellen. Das Gerüst ist für die Dauer der Fassadenbekleidungsmontage vorzuhalten, wobei in diesem Zeitraum anderen Unternehmen das Recht zur kostenlosen Benutzung eingeräumt werden muss. (Arbeitsgerüste bis 2 m Rüsthöhe fallen nicht in diese Position, sie sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.) Fassadenhöhe ca. .................. m Gerüst aufstellen, vorhalten, abbauen |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 1.2. | Zulage zu Pos. 1.1. |  |
|  | Umsetzen der vorhandenen Gerüsthalter nach Fertigstellung der Beplankung nach DIN 4426 |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 1.3. | Zulage zu Pos. 1.1. |  |
|  | Standzeitverlängerung der Gerüste von Pos. 1.01 für 1 Woche auf Veranlassung der Bauleitung (Bauherr) |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 2.1. | Wärmedämmung |  |
|  | Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten o.ä., geeignet für hinterlüftete Fassadenbekleidungen, ..... mm dick, Fabrikat und Typ: ................ Klassifizierung nach DIN 18165: .......... Baustoffklasse nach DIN 4102: .......... Wärmeleitfähigkeitsgruppe nach DIN 4108: ..... liefern und an der Wandfläche mit geeigneten bzw. vom Hersteller empfohlenen Dämmstoffhaltern, .. Stück/m², anbringen. Die Platten müssen steif sein und dürfen sich in Materialdicke und -abmessung nicht verändern. Die Platten sind dicht zu stoßen und an Durchdringungen, wie z. B. Teile der Unterkonstruktion, und den Anschlussprofilen dicht anzuarbeiten. |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 3 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Bekleidungsplatten auf Aluminium-Unterkonstruktion geklebt |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 3.1. | Aluminium-Unterkonstruktion |  |
|  | Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion System ATK 100 "Minor der Firma BWM Dübel + Montagetechnik GmbH Postfach 1001 17 70745 Leinfelden-Echterdingen Tel: 0711- 90313-0 Fax: 0711- 90313-20 oder gleichwertig entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile bestehend aus Wandwinkeln und Tragprofilen (Werkstoff EN AW-6063 T 66) liefern und montieren. Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten. Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel …….... mm. Der Verankerungsgrund besteht aus: ..................................... (Bitte genaue Beschreibung angeben) Die Montage der BWM-Tragprofile Nr. ….... erfolgt senkrecht mit je einem Festpunkt-Wandwinkel pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der Fassade. Winddruck- und Windsogkräfte werden von Gleitpunkt- Wandwinkeln abgetragen, die zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile ermöglichen. Die Wandwinkel erhalten zur Montageerleichterung BWM-Edelstahl-Haltefedern. Die Verbindung der Tragprofile mit den Wandwinkeln erfolgt mit gemäß DIN 18516 geprüften BWM-Spezialnieten SNA 5 x 12 K 14 A/N. Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß Herstellerangabe einzusetzen. Als Verankerungsmittel sind ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Dübel zu verwenden. Die Tragprofilstöße müssen mit horizontalen Fugen der Fassadenplatten übereinstimmen. Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle Verbindungs- und Verankerungsmittel nach statischer Berechnung. Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN 1055/Teil 4 zu bemessen: Die Kontaktfläche zwischen Wandwinkel und Verankerungsgrund ist gemäß DIN 4113 zu schützen. |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 3.2. | Zulage Windlastrandbereich |  |
|  | für die erforderliche Verstärkung der Unterkonstruktion infolge erhöhter Windsogbelastung im Randbereich nach DIN 1055/4 |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 3.3. | Zulage thermische Trennungen |  |
|  | Zulage zur Unterkonstruktion für die Anordnung von zusätzlichen thermischen Trennungen BWM-Thermostop - für die benannten Wandwinkel |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 3.4. | Zulage Außenecken |  |
|  | Zulage zur Unterkonstruktion für die Ausbildung der Außenecken |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 3.5. | Zulage Innenecken |  |
|  | Zulage zur Unterkonstruktion für die Ausbildung der Innenecken |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 4 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Bekleidungsplatten auf Aluminium-Unterkonstruktion geklebt |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 3.6. | Zulage Laibungen |  |
|  | Zulage zur Unterkonstruktion für die Ausbildung der Fenster- und Türlaibungen in einer Breite von ............... cm |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 3.7. | Zulage Gebäudedehnfugen |  |
|  | Zulage zur Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Gebäudedehnfugen |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 3.8. | Zulage Attika-Anschlüsse |  |
|  | Zulage zur Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Attikaanschlüssen |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 3.9. | Zulage Sockel-Anschlüsse |  |
|  | Zulage zur Unterkonstruktion für die Ausbildung im Bereich von Sockelanschlüssen |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 3.10. | Statik |  |
|  | Liefern einer objektbezogenen Statik, ohne Prüf- und Genehmigungsgebühren |  |
|  | pauschal |  | ......... | ......... |
| 4.1. | Wandbekleidung |  |
|  | mit großformatigen WERZALIT-Bekleidungsplatten aus HPL Hochdruck-Schichtpressstoff ähnlich EN 438, mit bauaufsichtlicher Zulassung Formate  3650 x 1320 mm  3050 x 1320 mm  2180 x 1020 mm Plattendicke 8 mm Baustoffklasse B1 schwerentflammbar nach DIN 4102 Farbgruppe  Universal  Fantasie  Wood  Stone nach Bauplan - Nr(n). ............ /....... auf vorhandener Alu-Unterkonstruktion, System ATK 100 "Minor oder gleichwertig (siehe Pos. 3.00) verlegen. Die Platten sind mit folgenden Befestigungsmitteln gemäß obiger Zulassung bzw. nach Standsicherheitsnachweis und nach den Herstellervorschriften zu liefern und zu befestigen:  geklebt mit SikaTack®-Panel-Klebesystem (detailliertes Leistungsverzeichnis siehe Pos. 5.) zusätzlich /alternativer Sonderbefestigungslemente: ………………….  oder gleichwertig Fabrikat: ................. |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 5 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Bekleidungsplatten auf Aluminium-Unterkonstruktion geklebt |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 4.2. | Fugenausbildung, vertikal |  |
|  | Offene sichtbare Schnittkante oder/hinterlegt mit Sickenprofil/ Winkelprofil/ H-Profil/ Sonderprofil ……………….aus Alu, Farbton ................, Fabrikat ……………(siehe Zeichnung - Nr. ………. als Anlage inklusive Befestigungsmaterial liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.3. | Fugenausbildung, horizontal |  |
|  | Offene sichtbare Schnittkante oder/hinterlegt mit Sickenprofil/ Winkelprofil/ H-Profil/ Sonderprofil ……………….aus Alu, Farbton ................, Fabrikat ……………(siehe Zeichnung - Nr. ………. als Anlage inklusive Befestigungsmaterial liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.4. | Belüftung/Entlüftung |  |
|  | mit Kunststoff-/Alu-Lüftungsprofilen, Typ ………………..,Farbe ................... /oder mehrfach gekantet im Sockel / Trauf- / Ortgangbereich/ Unterbrechung (Versprung der Bekleidung) innerhalb der Fassade liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.5. | Attika-Anschluss |  |
|  | WERZALIT - Bekleidungsplatten der Pos. 4.1 einlaufend/ ebenflächig anschließend an die Dachkante unter Berücksichtigung der Hinterlüftung einschl. Lüftungsgitter und Befestigungsmitteln laut Zeichnung - Nr. ……………liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.6. | Sockelanschluss mit WERZALIT - Bekleidungsplatten - Streifen der Pos. 4.00 an |  |
|  | Unterkonstruktion aus …………………… befestigt einschl. Kunststoff-/Alu-Lüftungsgitter als Übergang zur Sockelbekleidung mit Abstand von ................... cm laut Zeichnung - Nr. ………. liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.7. | Sockelbekleidung |  |
|  | Sockelbekleidung mit WERZALIT - Bekleidungsplatten Abmessungen .......... x ………. cm, Dicke 8 mm, ausbilden und auf vorhandener Unterkonstruktion, inklusive Befestigungsmittel, laut Zeichnung - Nr. .......... liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.8. | Brüstungsanschluss |  |
|  | Brüstungsanschluss mit WERZALIT - Bekleidungsplatten - Streifen, Dekor-Nr. ………., Breite .......... cm, abzüglich > 2 cm Luftaustritt unter der Fensterbank, Fassadenplattenoberkante mit/ohne einem Regenabweisprofil aus ……………. ausbilden, Belüftungsraum mit Lüftungsprofilen verschließen, incl. Befestigungsmittel laut Zeichnung - Nr. ………. liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.9. | Sturzausbildung |  |
|  | Sturzausbildung mit WERZALIT - Bekleidungsplatten - Streifen, Dekor-Nr. ………., Breite ………. cm, abzüglich 2 cm für Lufteintritt ausbilden, Belüftungseintritt mit Lüftungsprofilen verschließen, inklusive Befestigungsmittel, laut Zeichnung - Nr. ………. liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 6 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Bekleidungsplatten auf Aluminium-Unterkonstruktion geklebt |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 4.10. | Fensterlaibung |  |
|  | Fensterlaibung mit WERZALIT - Bekleidungsplatten - Streifen, Dekor-Nr. ………., Breite ………. cm, Länge ………. cm, einlaufend in Aluminium-Profil Form ……….,… Farbe …….…. an Fensterrahmen / oder sichtbar befestigt / oder Sonderprofile laut Zeichnung Nr. ………. mit/ohne Rolladenausführung inklusive Befestigungsmittel liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.11. | Alternativ: |  |
|  | Fensteranschluss allseitig mit einer Systemzarge aus EN AW-6060 farbbeschichtet, Farbe ………., RAL-Nr. ………., Mustervorlage ………., Leibungstiefe ………. cm, Fensteröffnung ………. x ………. cm. Auskragung der vorgehängten Fassade bis Vorderkante Unterkonstruktion ………. cm für Bekleidungsplatten mit/ohne Rollladenführung ausbilden. Befestigung mit ........ St. nichtrostenden (Werkstoff-Nr. ……….) Schrauben ………. x ………. cm an Holz/Alu/Kunststoffrahmen einschließlich der Fensteranschlussdichtungen. Profil-/Flachdichtung zwischen Zarge und Fensterrahmen liefern und befestigen. |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.12. | Eckausbildung 90° |  |
|  | Eckausbildung 90° mit Eckprofilen, Hersteller ………….., Farbe …………., oder Sonderprofil (z.B. aufgeklemmt). Alternativ: Schnittkanten sichtbar/oder auf Gehrung geschnitten. Laut Beschreibung liefern und befestigen |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.13. | Zulage für: |  |
|  | Öffnungen/Einschnitte Lüftungsdurchbrüche laut Zeichnung anfertigen. |  |
|  | ca. | St | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 7 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Bekleidungsplatten auf Aluminium-Unterkonstruktion geklebt |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 5.1. | Verklebung |  |
|  | Verklebung der WERZALIT - Bekleidungsplatten auf Aluminium - Unterkonstruktion mit SikaTack-Panel-Klebesystem Allgemeine Vorbemerkungen Der Anbieter hat sich vor Angebotsabgabe über die fachgerechte Ausführung der vorhergehenden Gewerke und den Umfang der auszuführenden Arbeiten zu überzeugen und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Bedenken gegen die Art der in der Ausschreibung vor gegebenen Ausführungen sind vor Beginn der Arbeit dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. Nachträge außerhalb dieser Ausschreibung sind nur möglich, wenn sie der örtlichen Bauleitung bzw. Deren Stellvertretung innerhalb einer angemessenen Frist vor Ausführung mitgeteilt wurden und von dieser ausdrücklich schriftlich genehmigt sind. Die Klebearbeiten können in einer Werkstatt oder auf der Baustelle erfolgen, sie müssen aber witterungs- und staubgeschützt durchgeführt werden. Während der Verarbeitung darf die Lufttemperatur +5°C nicht unterschreiten und +35°C nicht überschreiten. Die relative Luftfeuchte darf nicht mehr als 75% betragen. Die Temperatur darf während 5 Stunden nach der Montage nicht unter die Minimaltemperatur von +5°C sinken. Die Temperatur der zu verklebenden Bauteile (Bekleidungsplatten, Unterkonstruktion) muss mindestens 3°C höher sein als die Taupunkttemperatur der Luft, um Kondensatbildung auf den Oberflächen zu vermeiden. Zu hohe Untergrundtemperatur schwächt die Anfangshaftung. Direkte, längere Sonneneinstrahlung auf die vorgeprimerten Fugenflächen ist zu vermeiden! Die Verarbeiter müssen technisch geschult sein, d.h. es muss ein Eignungsnachweis beim FMPA Stuttgart in Zusammenhang mit Fa. Hallschmid absolviert werden. Walter Hallschmid GmbH & Co. KG • Info-Telefon 0 87 23 / 96 121 Internet: www.dichten-und-kleben.de • eMail: info@dichten-und-kleben.de Verarbeitungsbedingungen: SikaTack®-Panel ist ein Klebesystem für Fassadenplatten. Für die Verarbeitung sind die Hinweise des Systemmerkblattes und die Forderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Zul.-Nr. Z-10.8-408 zu beachten. Außerdem dürfen nur Fassadenplatten mit einer bauaufsichtlichen Zulassung, welche mit der Sika-Zulassung Nr. Z-10.8-408 gekoppelt sind, verwendet werden. Haftflächen der Aluminium-Unterkonstruktion (Aluminium blank, EN AW-6060, nach DIN EN 755-2) mit einem Schleifvlies anschleifen und einem 1-komponentigen Haftvermittler reinigen. Fabrikat: Sika Cleaner-205 Breite der Haftfläche: 50 mm Verbrauch: ca. 8 ml/ lfm = 125 lfm / Liter Klebefläche der Aluminium-Unterkonstruktion (Aluminium blank, EN AW-6060, nach DIN EN 755-2) mit einem 1-komponentigen Reaktionsprimer mittels Pinsel oder Primerkissen grundieren.Fabrikat: SikaTack®-Panel-Primer Breite der Haftfläche: 50 mm Verbrauch: ca. 5 ml/ lfm = 200 lfm / Liter Haftflächen der Fassadenplatten mit einem Schleifvlies anschleifen und einem 1-komponentigen Haftvermittler reinigen. Fabrikat: Sika Cleaner-25. Klebeflächen der Fassadenplatten mit einem 1-komponentigen Reaktionsprimer mittels Pinsel oder Primerkissen grundieren. Fabrikat: SikaTack®-Panel-Primer. Breite der Haftfläche: 50 mm Verbrauch: ca. 5 ml/ lfm = 200 lfm / Liter Aufkleben eines Montage- und Fixierbandes (Dicke 3 mm x Breite 12 mm) über die gesamte Länge der vorbehandelten Haftflächen der Unterkonstruktion.Fabrikat: SikaTack®-Panel-Montageband Verbrauch: 1 m/ lfm ( 33 lfm / Rolle ) Aufbringen einer Dreiecksraupe (8 x 10 mm) mittels Akku-Pistole über die gesamte Länge der vorbehandelten Haftflächen der Unterkonstruktion. Fabrikat: SikaTack®-Panel-Kleber (600 ml-Beutel ) ( 310 ml-Kartusche) Verbrauch: ca. 40ml/ lfm (14 lfm / Beutel ) ( 7 lfm / Kartusche ) Schutzfolie des SikaTack®-Panel-Montagebandes entfernen. Bekleidungsplatte an der vorgesehenen Stelle ansetzen, ohne dass die Platte das Montageband schon berührt. Bekleidungsplatte genau ausrichten und bis zum Kontakt zum SikaTack®-Panel-Montageband andrücken. (Die Fassadenplatte hält ohne Abstützung) |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 8 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Bekleidungsplatten auf Aluminium-Unterkonstruktion geklebt |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 6.1. | Baubegleitende Qualitästüberwachung |  |
|  | Mehrpreis für eine Baubegleitende Qualitätsüberwachung (BQÜ) nach FVHF / GTÜ-Standards und nach der zurzeit gültigen Honorartabelle |  |
|  | pauschal |  | ......... | ......... |
| Lohnkosten |
| Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf Anweisung der Bauleitung oder des Auftraggebers gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden einschließlich aller Nebenkosten, Auslösung usw. folgende Stundenlöhne abgerechnet, die auch diesem Angebot zugrunde liegen. |
| 7.1. | Meisterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 7.2. | Facharbeiterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 7.3. | Helferstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 7.4. | Lehrlingsstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| Unterschrift |
| Mit der Unterschrift und Angebotsabgabe erkennt der Bieter die Angebotsunterlagen an. Weitere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. ............................................................................... Ort, Datum ............................................................................... Stempel und Unterschrift des Anbieters |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 9 von 10 |

| Summenblatt |
| --- |
| Summe aller Leistungsverzeichnisse: | EUR |
| Nachlass: | % |
| Pauschalpreis: | EUR |
| Summe nach Nachlass: | ......... EUR |
| Umsatzsteuer: | ......... EUR |
| Gesamtsumme: | ......... EUR |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 10 von 10 |