|  | Fassadenbekleidung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mit |  | WERZALIT-selekta-al auf Aluminium-Unterkonstruktion |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |
|  | Bauherr: |  |  |  |
|  | Planung und Bauleitung: |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| Mit WERZALIT-selekta-al auf Aluminium-Unterkonstruktion |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| Teil A Technische Vorbemerkungen und besondere Hinweise |
| Fassadenbekleidung mit WERZALIT-Bekleidungsplatten auf Aluminium-Unterkonstruktion geklebt Allgemeine Vorbemerkungen In der Muster-Liste der Technischen Baubestimmungen, Teil1, September 2008, sind die in den LBO’s bzw. der MBO nicht näher festgelegten Bestimmungen zu geschossübergreifenden bzw. zu über Brandwände hinweg geführten Hohl- und Lufträumen von hinterlüfteten Außenwandbekleidungen technisch festgelegt: • die Wärmedämmschicht muss nichtbrennbar sein • der Hinterlüftungsspalt darf bei Holz-UK nicht mehr als 50 mm und bei Metall-UK nicht mehr als 150 mm sein • Horizontale Brandsperren müssen in jedem zweiten Geschoss sein • Laibungen von Öffnungen in der Fassade (Fenster, Türen) dürfen unter bestimmten Bedingungen Bestandteil der Brandsperren sein • der Hinterlüftungsspalt darf über die Brandwand nicht hinweg geführt werden • bei Fassaden ohne Öffnungen sind horizontale Brandsperren nicht erforderlich, wenn die Außenwandbekleidung ausschließlich aus nichtbrennbaren Materialien besteht und durch die Art der Fensteranordnung eine Brandausbreitung im Hinterlüftungsspalt ausgeschlossen ist. Die Ausschreibung umfasst die Arbeiten für die Lieferung und Montage einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade. Das Gebäude hat …….... Vollgeschosse und eine Gesamthöhe von ……….... m. Die Aluminium - Unterkonstruktion z.B. das System BWM oder gleichwertig ist zu montieren auf Wänden aus (z.B. Beton, Mauerwerk, usw.). Genaue Beschreibung des Verankerungsgrundes (ggfs. mit Angabe vorhandener Zwischenschichten wie Putz, Riemchen etc.):............. Alle Fassaden- und Außenwandflächen erhalten eine …….....mm starke Wärmedämmung aus ............... Besondere Sorgfalt ist auf die Ausbildung aller Fugen, Plattenan- und abschlüsse und Gebäudeecken zu legen. Die Angebotspreise beinhalten die fix und fertige Montage, einschließlich aller erforderlicher Materialien, wie Bekleidungsplatten, Alu-Profile, Verankerungs- und Befestigungsmittel, Dichtungsbänder, Zubehörprofile und sonstige Kleinteile, sowie Verschnitt. Die Reihenfolge der einzurüstenden Flächen sowie der Montageablauf ist mit der Bauleitung abzusprechen. Der Bieter verpflichtet sich, gemeinsam mit der Bauleitung die Termine und Details vorzuplanen. Der Bieter hat sich über die Verlegetechnik des Materials ausführlich zu informieren. Ebenso sind alle Fragen der Durchführung und Abwicklung zu klären. Vom Auftragnehmer ist die erforderliche Wärmedämmung in Anschlussbereichen wie Loggien, Lisenen, Fensterstürzen, Rolladenkästen und Brüstungen zu berücksichtigen. In die Einheitspreise einzukalkulieren sind sämtliche Nebenarbeiten wie • das örtliche Aufmaß • Materialbestellung • Materiallieferung • Abladen des Materials, Transport zur Verwendungsstelle und diebstahlsicheres Lagern des Materials • Stellen sämtlicher für das Verlegen und Zuschneiden erforderlichen Geräte • Reinigung der Fassade vor dem Abrüsten Der Ausschreibung liegen, soweit nicht ausdrücklich anders erwähnt, die entsprechenden DIN-Vorschriften und die VOB in ihrer derzeit gültigen Fassung zugrunde. Es wird besonders auf die nachstehenden Vertragsbestandteile und DIN-Normen hingewiesen: • Vertragsbestandteile in gültiger Ausgabe • Technische Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis • Planungsunterlagen mit Angabe der Zeichnungsnummer • Baubeschreibung • Allgemeinen Vergabebestimmungen (VOB, Teil A) • Allgemeinen Vertragsbedingungen (VOB, Teil B) • Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft • Örtliche Baubestimmungen, Landesbauordnung • Standsicherheitsnachweis • Montagerichtlinien von WERZALIT-selekta-al • die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks Alle von Materialien und Ausführungen berührten gültigen DIN-Vorschriften, insbesondere • DIN 18516 Außenwandbekleidungen, hinterlüftet, Teil 1 • DIN 1055 Lastannahmen für Bauten + Ergänzungserlass zu Teil 4 • DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen • DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau • DIN 4109 Schallschutz im Hochbau • DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste • DIN 18165 Faserdämmstoffe für das Bauwesen • DIN 18202 Toleranzen im Hochbau • DIN 18338 Dachabdichtungs- und Dachabdeckungsarbeiten • DIN 18351 ATV Fassadenarbeiten Bei Aluminium-Unterkonstruktion • DIN 1745 Bleche und Bänder aus Aluminium • DIN EN 755-2 Strangpreßprofile aus Aluminium • DIN 4113 Aluminiumkonstruktionen unter ruhender Belastung • DIN 7337 Blindniete mit Sollbruchdorn |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 2 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| Mit WERZALIT-selekta-al auf Aluminium-Unterkonstruktion |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| Teil B Leistungsbeschreibung |
| 1.1. | Arbeitsgerüst |  |
|  | Arbeitsgerüst für Fassadenbekleidungsarbeiten in der Ausführung nach DIN 4420 sowie nach einschlägigen Vorschriften erstellen. Das Gerüst ist für die Dauer der Fassadenbekleidungsmontage vorzuhalten, wobei in diesem Zeitraum anderen Unternehmen das Recht zur kostenlosen Benutzung eingeräumt werden muss. (Arbeitsgerüste bis 2 m Rüsthöhe fallen nicht in diese Position, sie sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.) Fassadenhöhe ca. .................. m Gerüst aufstellen, vorhalten, abbauen |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 1.2. | Zulage zu Pos. 1.1. |  |
|  | Umsetzen der vorhandenen Gerüsthalter nach Fertigstellung der Beplankung nach DIN 4426 |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 1.3. | Zulage zu Pos. 1.1. |  |
|  | Standzeitverlängerung der Gerüste von Pos. 1.01 für 1 Woche auf Veranlassung der Bauleitung (Bauherr) |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 2.1. | Wärmedämmung |  |
|  | Wärmedämmung aus Mineralfaserplatten o.ä., geeignet für hinterlüftete Fassadenbekleidungen, ..... mm dick, Fabrikat und Typ: ................ Klassifizierung nach DIN 18165: .......... Baustoffklasse nach DIN 4102: .......... Wärmeleitfähigkeitsgruppe nach DIN 4108: ..... Liefern und an der Wandfläche mit geeigneten bzw. vom Hersteller empfohlenen Dämmstoffhaltern, …….... Stück/m², anbringen. Die Platten müssen steif sein und dürfen sich in Materialdicke und -abmessung nicht verändern. Die Platten sind dicht zu stoßen und an Durchdringungen, wie z. B. Teile der Unterkonstruktion, und den Anschlussprofilen dicht anzuarbeiten. |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 3 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| Mit WERZALIT-selekta-al auf Aluminium-Unterkonstruktion |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 3.1. | Aluminium-Unterkonstruktion |  |
|  | Justierbare Aluminium-Unterkonstruktion System ATK 100 "Minor der Firma BWM Dübel + Montagetechnik GmbH Postfach 1001 17 70745 Leinfelden-Echterdingen Tel: 0711- 90313-0 Fax: 0711- 90313-20 oder gleichwertig entsprechend DIN 18516 unter Verwendung der gekennzeichneten Originalteile bestehend aus Wandwinkeln und Tragprofilen (Werkstoff EN AW-6063 T 66) liefern und montieren. Die Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten. Der Wandabstand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt im Mittel .... mm. Der Verankerungsgrund besteht aus: ............ (Bitte genaue Beschreibung angeben) Die Montage der BWM-Tragprofile Nr. ..... erfolgt senkrecht mit je einem Festpunkt-Wandwinkel pro Profilstab zur Aufnahme des Eigengewichtes der Fassade. Winddruck- und Windsogkräfte werden von Gleitpunkt- Wandwinkeln abgetragen, die zwängungsfrei eine temperaturbedingte Längenänderung der Tragprofile ermöglichen. Die Wandwinkel erhalten zur Montageerleichterung BWM-Edelstahl-Haltefedern. Die Verbindung der Tragprofile mit den Wandwinkeln erfolgt mit gemäß DIN 18516 geprüften BWM-Spezialnieten SNA 5 x 12 K 14 A/N. Bei der Vernietung der Gleitpunkte sind entsprechende Nietvorsatzlehren gemäß Herstellerangabe einzusetzen. Als Verankerungsmittel sind ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Dübel zu verwenden. Die Tragprofilstöße müssen mit horizontalen Fugen der Fassadenplatten übereinstimmen. Profilarten und -abstände, Abmessungen von Fest- und Gleitpunkten sowie alle Verbindungs- und Verankerungsmittel nach statischer Berechnung. Die Unterkonstruktion ist für die entstehenden Eigengewichtslasten der nachfolgend beschriebenen Fassadenbekleidung und die Windlasten gemäß DIN 1055/Teil 4 zu bemessen: Die Kontaktfläche zwischen Wandwinkel und Verankerungsgrund ist gemäß DIN 4113 zu schützen. |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 4 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| Mit WERZALIT-selekta-al auf Aluminium-Unterkonstruktion |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 4.1. | Fassadenbekleidung mit selekta-al |  |
|  | Auf der unter Pos. 3.1 beschriebenen Unterkonstruktion sind WERZALIT selekta-al Profile mit WERZALIT - Bohrschrauben 3,9 x 16 mm, Edelstahl A2, anzubringen. Verlegerichtung  senkrecht  waagerecht  diagonal, im Winkel von ca. ............ ° Farbe gemäß Farb-/Dekorpalette  Wood  Color Nr.:..................... |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 4.2. | Unterer Abschluss |  |
|  | Das Alu - Anfangsprofil bzw. Aufsetzprofil durchlaufend mit Edelstahl-Bohrschrauben 3,9 x 16 mm fluchtgerecht auf die Unterkonstruktion schrauben. Für waagerechte Bekleidung  Anfangsprofil P  Anfangsprofil N+F (alternativ) Für senkrechte oder diagonale Bekleidung  Alu - Aufsetzprofil Zum Gelände (Boden) muss ein Mindestabstand von 100 mm eingehalten werden. Die Unterkonstruktion ist zum Schutz gegen das Eindringen von Kleintieren o.ä. mit einem Lüftungsprofil abzudecken. |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 4.3. | Oberer Abschluss |  |
|  | Die selekta-al Profile sind im Bereich des Dachrandes und unter den Fensterbänken so anzubringen, dass eine mindestens 20 mm breite, durchgehende offene Fuge für den Luftaustritt frei bleibt. Der Lüftungsschlitz ist gegen das Eindringen von Kleintieren o.ä. mit einem Lüftungsprofil zu schützen. Die obere Profilkante ist bei Bedarf mit einem Alu - Z-Profil oder gleichwertiges als Regenabweisprofil abzudecken. Bei waagerechter Verlegung sind die obersten Profile mit Edelstahlschrauben sichtbar zu befestigen, die Schraubenköpfe sind farblich passend abzutupfen. Unter folgendem Link sind Lackstifte zum Abtupfen erhältlich: http://www.spraycenter.de/Klarlacke/Lackstift-nach-RAL-oder-DB-Eisenglimmer-oder-Klarlack::47.html |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 4.4. | Oberer Abschluss an einer Teilfassade als Zulage zu Pos. 4.01 |  |
|  | Liefern und montieren (regendicht anbringen) eines Alu - Verwahrungsprofils oder gleichwertigem. Eine mind. 20 mm breite, durchgehende Fuge für den Luftaustritt muss frei bleiben, die mit einem Lüftungsprofil gegen das Eindringen von Kleintieren o.ä. abgedeckt werden muss. Farbe des Alu - Verwahrungsprofils:  RAL ……………, pulverbeschichtet  dunkel eloxiert  hell eloxiert Konstruktionsaufbau ca. ................... cm |  |
|  | ca. | m² | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 5 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| WERZALIT-Fassadenprofile selekta-al |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 4.5. | Oberer Abschluss an einer Teilfassade als Zulage zu Pos. 4.01 |  |
|  | Liefern und montieren (regendicht anbringen) eines Alu - Verwahrungsprofils oder gleichwertigem. Eine mind. 20 mm breite, durchgehende Fuge für den Luftaustritt muss frei bleiben, die mit einem Lüftungsprofil gegen das Eindringen von Kleintieren o.ä. abgedeckt werden muss. Farbe des Alu - Verwahrungsprofils:  RAL ……………, pulverbeschichtet  dunkel eloxiert  hell eloxiert Konstruktionsaufbau ca. ................... cm |  |
|  | ca. |  | ......... | ......... |
| 4.6. | Senkrechter Abschluss an einer Teilfassade |  |
|  | Der seitliche Bereich (Laibung) von Anschluss zur Wand bis Vorderkante Fassadenbekleidung Wand wird farblich passend  mit selekta-al Profilen verkleidet Als Wandanschluss ist ein Alu - Winkel 20/30 mit 5 mm Abstand zu montieren. Die Fuge zur Wand muss fachgerecht hinterlegt und dauerelastisch abgedichtet werden. Die selekta-al Profile werden mit 5 mm Abstand zum Alu-Winkel montiert. Sichtbare Schraubenköpfe sind farblich passend abzutupfen. |  |
|  | ca. |  | ......... | ......... |
| 4.7. | Außeneckausbildung mit Alu-Aussenecke C |  |
|  | Das Unterprofil der Außenecke C senkrecht mit Edelstahlschrauben 3,9 x 16 mm auf die Unterkonstruktion schrauben. selekta-al Profile mit 5 mm Abstand zum Anschlag verlegen. Das Deckprofil nach erfolgter Montage der selekta-al Profile aufklipsen und mit einer Edelstahlschraube 3,9 x 16 mm arretieren. Farbe der Alu - Außenecke C:  weiß RAL 9010  dunkel eloxiert  hell eloxiert |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.8. | Alternative: Außeneckausbildung mit Alu-Außeneckprofil |  |
|  | Das Alu - Außeneckprofil senkrecht mit Edelstahlschrauben 3,9 x 16 mm auf die Unterkonstruktion schrauben. selekta-al Profile mit 5 mm Abstand zum Alu - Außeneckprofil verlegen. Bei senkrechter Verlegung werden die äußeren Profile sichtbar mit Edelstahlschrauben befestigt. Sichtbare Schraubenköpfe sind farblich passend abzutupfen. Farbe des Alu - Außeneckprofils:  weiß RAL 9010  dunkel eloxiert  hell eloxiert |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 6 von 10 |
| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| WERZALIT-Fassadenprofile selekta-al |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
| 4.9. | Inneneckausbildung mit Alu - Inneneckprofil |  |
|  | Alu - Inneneckprofil senkrecht mit Edelstahlschrauben 3,9 x 16 mm auf die Unterkonstruktion schrauben. selekta-al Profile mit 5 mm Abstand zum Alu - Inneneckprofil verlegen. Bei senkrechter Verlegung werden die äußeren Profile sichtbar mit Edelstahlschrauben befestigt. Sichtbare Schraubenköpfe sind farblich passend abzutupfen: Farbe des Alu - Inneneckprofils:  weiß RAL 9010  dunkel eloxiert  hell eloxiert |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.10. | Fenster-, Tür- und Sturzlaibungen mit Alu - Außeneckprofil |  |
|  | Das Alu - Außeneckprofil seitlich und oben mit Edelstahlschrauben 3,9 x 16 mm auf die Unterkonstruktion schrauben, Ecken auf Gehrung schneiden. Die Laibung wird seitlich und oben  mit selekta-al Profilen verkleidet Die Anfangs- und Endprofile sind mit Edelstahlschrauben zu befestigen, die Schraubenköpfe sind farblich passend abzutupfen. Zum Tür-/Fensterrahmen hin müssen 5 mm Luft gelassen werden. Die Fuge ist mit einem Compri-Dichtband zu hinterlegen. Die selekta-al Profile werden mit 5 mm Abstand zum Alu-Außeneckprofil montiert. In der Sturzlaibung ist eine mindestens 20 mm breite, durchgehende Belüftungsöffnung vorzusehen, die mit einem Lüftungsprofil gegen das Eindringen von Kleintieren o.ä. abzudecken ist. Farbe des Alu-Außeneckprofils:  weiß RAL 9010  dunkel eloxiert  hell eloxiert Laibungstiefe ca. .............................. cm |  |
|  | ca. | m | ......... | …..... |
| 4.11. | Alternativ: Fenster-, Tür- und Sturzlaibung mit Alu -Anschlussprofil F |  |
|  | Seitlich und oben wird das Alu - Anschlussprofil F mit Edelstahl-Schrauben 3,9 x 16 mm auf die Unterkonstruktion montiert. An den Ecken werden die Alu-Profile auf Gehrung geschnitten. Die Laibung wird seitlich und oben  mit selekta-al Profilen verkleidet Farbe der Alu - Anschlussprofile F:  weiß RAL 9010  dunkel eloxiert  hell eloxiert Laibungstiefe ca. ............................. cm |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 4.12. | Waagerecht durchlaufende Stoßfuge bei senkrechter Verlegung |  |
|  | An der Stoßstelle ist ein waagerechtes Aluminium T-Profil zu befestigen. Nach der Montage der unteren Profilreihe ist ein waagerecht durchlaufendes Alu - Z-Profil mit 10 mm Abstand zu befestigen. Über dem Z-Profil wird mit 5 mm Abstand die obere Profilreihe montiert. Farbe des Alu - Z-Profils:  weiß RAL 9010  dunkel eloxiert  hell eloxiert |  |
|  | ca. | m | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 7 von 10 |
| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| WERZALIT-Fassadenprofile selekta-al |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
| 4.13. | Senkrecht durchlaufende Stoßfuge bei waagerechter oder diagonaler Bekleidung |  |
|  | An der Stoßstelle ist eine senkrechtes Aluminium T-Profil zu befestigen. Die selekta-al Profilreihen werden im Abstand von 25 mm verlegt. Diese Fuge wird anschließend von einem durchlaufenden Alu - Abdeckprofil überdeckt. Die sichtbaren Schraubenköpfe müssen farblich passend abgetupft werden. Farbe des Alu - Abdeckprofils:  weiß RAL 9010  dunkel eloxiert  hell eloxiert |  |
|  |  | m | ......... | ......... |
| 4.14. | Übergänge unterschiedlich verlegter Profile |  |
|  | Herstellen eines Überganges waagerecht / senkrecht verlegter selekta-al Profile bei gleicher Dämmstärke. Die Unterkonstruktion der waagerecht verlegten Profile ist in derselben Konstruktionsstärke wie bei senkrechter Unterkonstruktion auszuführen. Bei der Herstellung des Überganges ist darauf zu achten, dass der freie Querschnitt von max. 150 mm für die Hinterlüftung gewahrt bleibt. Nach der Montage der unteren Fassadenfläche ist das WERZALIT - Alu - Z-Profil im Abstand von 10 mm zu befestigen. Über dem Z-Profil wird bei senkrechter oberer Verlegung der Profile im Abstand von 5 mm die obere Fassadenfläche montiert. Bei waagerechter oberer Verlegung der selekta-al Profile wird zusätzlich das Alu - Anfangsprofil P auf das Alu - Z-Profil aufgeschraubt. |  |
|  | ca. |  | ......... | ......... |
| 4.15. | Ortgang- und Traufenbekleidung |  |
|  | Herstellen der Ortgang- und Traufenbekleidung bei überstehenden Dächern sowie der Dachuntersichten mit . selekta-al Profilen nach Angabe des Architekten bzw. der Bauleitung. |  |
|  | ca. | Std | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 8 von 10 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | FASSADE |
| --- | --- |
| Mit WERZALIT-selekta-al auf Aluminium-Unterkonstruktion |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| Lohnkosten |
| Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf Anweisung der Bauleitung oder des Auftraggebers gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden einschließlich aller Nebenkosten, Auslösung usw. folgende Stundenlöhne abgerechnet, die auch diesem Angebot zugrunde liegen. |
| 7.1. | Meisterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 7.2. | Facharbeiterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 7.3. | Helferstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 7.4. | Lehrlingsstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| Unterschrift |
| Mit der Unterschrift und Angebotsabgabe erkennt der Bieter die Angebotsunterlagen an. Weitere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. ............................................................................... Ort, Datum ............................................................................... Stempel und Unterschrift des Anbieters |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 9 von 10 |

| Summenblatt |
| --- |
| Summe aller Leistungsverzeichnisse: | EUR |
| Nachlass: | % |
| Pauschalpreis: | EUR |
| Summe nach Nachlass: | ......... EUR |
| Umsatzsteuer: | ......... EUR |
| Gesamtsumme: | ......... EUR |
| 01/2020 LV/Fassade |  | Seite 10 von 10 |