|  | Fensterbank |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mit |  | WERZALIT-Fensterbänke expona |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |
|  | Bauherr: |  |  |  |
|  | Planung und Bauleitung: |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Fensterbank |
| --- | --- |
| WERZALIT-Fensterbänke expona |
| Teil A Technische Vorbemerkungen und besondere Hinweise |
| Der Ausschreibung liegen, soweit nicht ausdrücklich anders erwähnt, die entsprechenden DIN-Vorschriften und die VOB in ihrer derzeit gültigen Fassung zugrunde. Es wird besonders auf die nachstehenden DIN-Normen und Richtlinien hingewiesen: - DIN 4108 - Wärmeschutz im Hochbau - DIN 18201 - Maßtoleranzen im Bauwesen - DIN 18202 - Maßtoleranzen im Hochbau - DIN 18355 - Tischlerarbeiten - Energieeinsparverordnung EnEV - Technische Richtlinie - Einbau und Anschluss von Fenstern ... - der Bundesverbände: - Bundesverband Holz und Kunststoff - Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks - Bundesverband Metall - Vereinigung Deutscher Metallhandwerke - Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. Im nachfolgenden Leistungsverzeichnis sind WERZALIT - expona Innenfensterbänke beschrieben. Die WERZALIT - expona Innenfensterbänke bestehen aus einem formgepressten, homogenen und fugenlos ummantelten Verbundwerkstoff aus Holz und Kunstharz. · 25 Jahre Garantie · PEFC zertifiziert · ABS-Kantenbeschichtung der Front- und Seitenkanten in Möbelqualität · Formgepresst · kann nicht delaminieren (kein Ablösen der Beschichtung) · Lebensmittelbeständig und physiologisch unbedenklich · Einfach zu reinigen · Individuelle Maßanfertigung · Variable Optik, vielfältige Gestaltung · Modernes, geradliniges Design · Hochwertig, langlebig und formstabil expona - Fensterbank · Objektbezogene Lieferlängen und -breiten · Max. Lieferlänge 6000 mm · Lieferbreiten von 96 - 546 mm (standardmäßig in 50 mm- Schritten) · Dicke 17 mm, Frontkante rechtwinklig und gerade, 34 mm dick, · ABS-Fontkante in gleicher oder unterschiedlicher Farbe / Dekor |
| Trägermaterial Ummanteltes, feuchtebeständiges Spanholzformteil in Anlehnung an die EN 312; VOC und Formaldehydemission gemäß AgBB Schema < 0.05ppm. Verrottungssicher. Spankern und Melaminbeschichtung homogen und irreversibel verbunden. Dauertemperaturbeständig -50°C bis + 90°C. Temperaturbeständig kurzzeitig bis + 180°C nach WERZALIT-Prüfnorm. Verhalten bei trockener Hitze, Beanspruchungsgruppe 7 A. Im Brandfall kein Schmelzen und Abtropfen, kein Freiwerden von Substanzen, die zur Korrosion führen. Schraubenauszugsfestigkeit 800 - 1300 N bei 10 mm Einschraubtiefe und 4 mm Spanplatten-Schraube. Oberfläche Oberfläche mikroskopisch porenfrei, physiologisch unbedenklich, auch bei strukturierter Ausführung. Ritzhärte 3 - 5,5 N nach EN 438. Schlag- und stoßfest. Keine statische Aufladung. Brinellhärte 60 - 65 N/mm². Abriebfestigkeit 200 - 300 U nach EN 438 Lichtbeständigkeit Stufe 6 - 8 nach DIN EN ISO 105-B02. Chemikalienbeständigkeit nach EN 438 gut bis sehr gut. Farbbeständig, fleckenunempfindlich gegen alkoholische Getränke, Essig, Salmiakgeist, Benzin, Benzol, Mineralöle, Aceton, Zitronensäure, Desinfektionsmittel, und sonstige in der Norm aufgeführten Produkte. |
| 05/2022 LV/Fensterbank |  | Seite 2 von 6 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Fensterbank |
| --- | --- |
| WERZALIT-Fensterbänke expona |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| Bearbeitung Zum Sägen von WERZALIT - Fensterbänken sind hartmetallbestückte Vielzahn-Sägeblätter zu verwenden. Die Bearbeitung von WERZALIT erfolgt mit den üblichen Tischlerwerkzeugen. Die Montage der Innenfensterbänke ist gemäß der WERZALIT- Montagevorschrift und den Montagevorschriften der Hersteller von Zubehör-Materialien durchzuführen. Beim Angebot sind die Standardlieferlängen des Herstellers zu berücksichtigen. |
| Teil B Leistungsbeschreibung |
| 1.1. | WERZALIT - expona Fensterbank für innen Formgepresst und fugenlos ummantelt, baufeuchtebeständig, Oberfläche physiologisch unbedenklich, Sichtseite dekorativ beschichtet, Rückseite braun beschichtet, Front- und Seitenkanten mit gleich- oder andersfarbiger 2 mm ABS-Kantenbeschichtung in Möbelqualität, wie in technischer Vorbemerkung beschrieben liefern und montieren. Fensterbank-Oberfläche: Farbe / Dekor gem. WERZALIT - Farb-/Dekorpalette  Stein  Uni  Holz Nr.: ................ ABS-Front- und Seitenkanten: Farbe / Dekor gem. WERZALIT - Farb-/Dekorpalette  Stein  Uni  Holz  Dynamik Nr.: ................ Ausladung/Tiefe .....................mm Einzellängen .....................mm |  |
|  |  | lfm | ......... | ......... |
| 1.2. | Anschluss zum Fensterrahmen  Fensterbank in einem vorgegebenen Falz im bzw. unter dem Blendrahmen verlegen  Fensterbank rückseitig ausfalzen und in Nut am Blendrahmen verlegen  Fensterbank mit dauerelastischer Dichtstofffuge stumpf am Blendrahmen anschließen |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
| 1.3. | Befestigung der Fensterbänke Befestigung der Fensterbänke Der Einbau muss sach- und fachgerecht erfolgen. Die Werksvorschriften sind zu beachten.  Verlegen mit WERZALIT-Mauerkrallen zur Verankerung im Mörtelbett (bis max. 2 m Länge möglich)  Verlegen mit 2K-PU-Schaum (bis max. 3 m Länge möglich). Beachten: Die Fensterbänke müssen vor dem Einschäumen ausgerichtet und fixiert sein.  Verlegen mit Fensterbankkleber z.B. SIKABOND T2 (bis 6 m Länge möglich). Verlegen auf WERZALIT- Fensterbank-Konsolen.  Konsole 1 (125x200)  Konsole 2 (250x300)  verzinkt  weiß lackiert Verlegen der Konsolen:  auf Putz  unter Putz |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
| 05/2022 LV/Fensterbank |  | Seite 3 von 6 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Fensterbank |
| --- | --- |
| WERZALIT-Fensterbänke expona |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 1.4. | Eckverbindung für Innen- und Außenecken Eckverbindungen können durch einen werkseitigen Gehrungsschnitt mit eingefrästen Lamelloverbindern hergestellt werden (Verleimung bauseits). Zulage:  Inneneckausbildung ausführen |  |
|  |  | St | ......... | ......... |
|  | Zulage: |  |
|  |  Außeneckausbildung ausführen |  |
|  |  | St | ......... | ......... |
| 1.5. | Ausklinkungen Ausschnitte für Stützen, Pfeiler usw. herstellen. Länge ................. mm, Breite .................... mm Zulage  Ausklinkungen |  |
|  |  | St | ......... | ......... |
| 1.6. | Lüftungsgitter Ausschnitte herstellen, Lüftungsgitter liefern und einbauen Zulage:  WERZALIT Alu-Lüftungsprofil 800 x 80 mm, |  |
|  |  |  | ......... | ......... |
|  | Farbe  weiß |  |
|  |  | St | ......... | ......... |
|  | Farbe  altsilber EV1 |  |
|  |  | St | ......... | ......... |
|  | Zulage:  Lüftungsgitter ............ x .............. mm Farbe ……………….. RAL .................... Fabrikat ..................................... |  |
|  |  | St | ......... | ......... |
| 05/2022 LV/Fensterbank |  | Seite 4 von 6 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Fensterbank |
| --- | --- |
| WERZALIT-Fensterbänke expona |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| Lohnkosten |
| Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf Anweisung der Bauleitung oder des Auftraggebers gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden einschließlich aller Nebenkosten, Auslösung usw. folgende Stundenlöhne abgerechnet, die auch diesem Angebot zugrunde liegen. |
| 2.1. | Meisterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 2.2. | Facharbeiterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 2.3. | Helferstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 2.4. | Lehrlingsstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| Unterschrift |
| ............................................................................... Ort, Datum ............................................................................... Stempel und Unterschrift des Anbieters |
| 05/2022 LV/Fensterbank |  | Seite 5 von 6 |

| Summenblatt |
| --- |
| Summe aller Leistungsverzeichnisse: | _ |
| Nachlass: | % |
| Pauschalpreis: | _ |
| Summe nach Nachlass: | ......... _ |
| Umsatzsteuer: | ......... _ |
| Gesamtsumme: | ......... _ |
| 05/2022 LV/Fensterbank |  | Seite 6 von 6 |