|  | Terrassen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mit |  | WERZALIT- SunDeck Terrassenvollprofil |  |  |
|  | Projekt: |  |  |  |
|  | Bauherr: |  |  |  |
|  | Planung und Bauleitung: |  |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Terrasse |
| --- | --- |
| WERZALIT- SunDeck Terrassenvollprofil |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 1.1. | Bodenbelag SunDeck Terrassenvollprofil: |  |
|  | Terrassenvollprofile massiv, speziell für den Außenbereich, aus dem Holz-Polymer-Werkstoff WERZALIT S2 mit ca. 40% Anteil aus hochwertigem umwelfreundlichen Polymer HDPE und ca. 60% gesundem Holz aus nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft. Die Terrassenprofile sind zu 100 % recycelfähig. Profilbreite 137/195 mm, bzw. Top 140mm. Profildicke ca. 22-23 mm. Standardlänge der SunDeck Terrassenvollprofil: 4,0 m / 5,0 m / 6,0 m (Rohzuschnitt) Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102-1 bzw. Dfl –s1 nach DIN EN13501-1. Farbe:  492 merbau  493 cedar  494 teak  495 palisander  496 wenge  497 inox  498 eben Wasserfest, verrottungsbeständig, durchgefärbt und UV beständig. Riss- und splitterfrei, formstabil. Mit beidseitiger Nut -Verbindung für Verlegung mit ca. 3,0 – 5,0 mm breiten durchgehenden Sicht- und Entwässerungsfugen. Deckbreite ca. 142/200 mm, bei Top ca. 143 mm. Rutschbeständige, gebürstete oder geprägte Oberfläche mit unterschiedlicher Struktur. Rutschhemmung nach DIN 51130 für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Unfallgefahr, Klasse R10 Die maximale Stützweite (Befestigungsabstand) der SunDeck Terrassenvollprofile beträgt 400-450 mm (Achsmaß). Die SunDeck Terrassenvollprofile halten im verlegten Zustand bei Einhaltung der max. Verlegeabstände einer max. Flächenbelastung von 450 kg/m² stand. Belüftung: Auf eine ausreichende Luftzirkulation unterhalb der Fläche ist zu achten. Ebenso muss eine ausreichende Entwässerung unterhalb der Terrassenfläche gewährleistet sein. Stehendes Wasser unterhalb des Bodenbelages ist unbedingt zu vermeiden. Kein direkter Erdreich- bzw. Rasenanschluss aller Konstruktionselemente!! Ausdehnung: Bei der Verlegung ist eine thermisch-klimatisch bedingte Ausdehnung der SunDeck Terrassenvollprofile und der UK-Riegel durch entsprechende Dehnungsfugen zu festen Bauteilen zu berücksichtigen. |  |
| 01/2020 LV/Terrasse |  | Seite 2 von 7 |
| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Terrasse |
| WERZALIT- SunDeck Terrassenvollprofil |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
|  | Verschraubung / Nieten: Verschraubung mit korrosionsbeständigen Montageklammern auf UK-Riegeln mit Senkkopf-Schrauben 3,5 x 35 mm aus Edelstahl A2 (bei Alu-Unterkonstruktion mit Alu-Blindniete 4,8 x 10 mm) . Anfangs- und Abschlussprofile sind ggf. bauseits zuzuschneiden und werden zusätzlich von oben sichtbar durchgeschraubt mit Senkkopf-Schrauben 4,0 x 60 mm aus Edelstahl A2 in angesenkter Bohrung ø 4 mm (bei Alu-Unterkonstruktion Bohrschrauben 4,2 x 32 mm) oder der Anfangsklammer befestigt. An allen Auflagepunkten ist grundsätzlich 1 Montageklammern erforderlich!! Materialverbrauch für 1m² Terrasse 137mm: 20 Stück 195mm: 14 Stück 140mm: 20 Stück Vorbereiten des Untergrundes bei Naturböden Zur Vermeidung des Unkrautwuchses empfehlen wir vor dem Einbringen des Splittbetts, welches als Auflageebene für die Betonsteinplatten dient, ein Wurzelvlies auszulegen. Unterkonstruktion: Für die Auflagerung der UK-Riegel im Splittbett und zur Fixierung der UK-Randriegel sind Betonstein-Rabattenplatten in der Größe mind. 1000 x 250 x 50 mm erforderlich. Keine direkte Lagerung der UK-Riegel auf dem Boden (Kiesbett, Erdreich, usw.). Die maximale Stützweite der UK-Riegel (lichtes Maß zwischen den Auflagepunkten) beträgt 400 -450mm bei grundsätzlich flach ausgelegten UK-Riegeln (s. Montagevorschrift). Die Unterkonstruktion ist mit Ausnahme der UK-Randriegel generell schwimmend (keine starre Befestigung mit dem Untergrund) zu verlegen. Längsstöße der UK-Riegel sind generell auf einem Auflagepunkt mit mind. 10 mm Fuge auszuführen und sind flächig versetzt anzuordnen. Belagaufbau ca. 60 mm mit flach aufgelegten UK-Riegeln 38 x 72 mm. Belagaufbau ca. 42 mm mit flach aufgelegten UK-Alu Profilen 20 x 80 mm. Belagaufbau ca. 72 mm mit flach aufgelegten UK-Alu Profilen 50 x 50 mm. Belagaufbau ca. 52 mm mit flach aufgelegten UK-Alu Profilen 50 x 30 mm. Hinzu kommt die Höhe des Unterbaus (z.B. Gummipads, Betonsteinplatten) und bei Verlegung der Verlegung Unterkonstruktion:  UK Riegel 8 x 72mm  Alu UK Profil 20 x 80mm  UK Profil WPC 50 x 50mm  UK Profil WPC 50 x 30mm Verlegerichtung SunDeck Terrassenvollprofile  längs zur Hauswand  quer zur Hauswand  diagonal, im Winkel von ca. ……… ° |  |
| 01/2020 LV/Terrasse |  | Seite 3 von 7 |
| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Terrasse |
| WERZALIT- SunDeck Terrassenvollprofil |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
|  | Profil-Längsstöße Stoß- bzw. Trennfugen müssen unter Berücksichtigung beider angrenzenden Profil- bzw. Verlegelängen und dem Ausdehnungsmaß von mind. 2 mm/lfm ausgeführt werden.  sind im Schiffsverband mittig auf einem UK-Riegel mit offener Stoßfuge auszuführen  sind als durchgehender Längsstoß mit Dehnungsfugen auszuführen. |  |
| 1.2. | Trenn- bzw. Dehnungsfugen in der Fläche |  |
|  | Die Trenn- bzw. Dehnungsfugen in der Fläche (erforderlich bei Flächen größer 5 m in Länge)  bleiben offen  werden mit dem 2-teiligen Alu-Fugen-Abdeckprofil abgedeckt. Das Grundprofil wird entsprechend des vorhandenen Untergrundes ca. alle 50 cm mit Gummipads o.ä. unterbaut und an jedem Auflagepunkt mit Dübeln und Edelstahlschrauben, abwechselnd links und rechts der Führungsnut des Grundprofils auf dem Untergrund verschraubt. Die Befestigungsmittel sind entsprechend dem Untergrund zu wählen und bauseits zu stellen. Anschließend wird das Deckprofil in die Führungsnut des Grundprofils eingesteckt und mit Edelstahl-Senkkopf-Blechschrauben 4,2 x 60 mm verschraubt. Bedarf: 15 Stück je Alu-Fugen Abdeckprofil a´ 4,0 m Alu Fugen-Abdeckprofil, (Standardlänge 4,0 m) Farbe:  hell eloxiert  dunkel eloxiert  schwarz eloxiert |  |
|  |  | lfm | ......... | ......... |
| 1.3. | Dehnungsfugen im Wand- und Randbereich |  |
|  | Dehnungsfugen (mind. 20 mm) im Wand- und Randbereich  bleiben offen  werden mit den Alu-Wandanschlussprofil und dem Alu-Abdeckwinkel abgedeckt. Wandseitige Montage des Alu-Wandanschlussprofils mit Dübeln und Edelstahlschrauben. Die Befestigungsmittel sind entsprechend dem Wandmaterial zu wählen und bauseits zu stellen. Alu-Wandanschluss: bestehend aus Alu-Wandanschlussprofil und Alu-Abdeckwinkel (Standardlänge 4,0 m) Farbe:  hell eloxiert  dunkel eloxiert  schwarz eloxiert |  |
|  |  | lfm | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Terrasse |  | Seite 4 von 7 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Terrasse |
| --- | --- |
| WERZALIT- SunDeck Terrassenvollprofil |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| 1.4. | Abschlüsse von geraden oder schrägen Flächenkanten |  |
|  | Abschlüsse von geraden oder schrägen Flächenkanten  bleiben offen  werden mit dem 2-teiligen Alu-Kanten-Abdeckprofil abgedeckt Das Grundprofil wird entsprechend des vorhandenen Untergrundes ca. alle 50 cm mit Gummipads o.ä. unterbaut und an jedem Auflagepunkt mit Dübeln und Edelstahlschrauben auf dem Untergrund verschraubt. Die Befestigungsmittel sind entsprechend dem Untergrund zu wählen und bauseits zu stellen. Anschließend wird das Deckprofil in die Führungsnut des Grundprofils eingesteckt und mit Edelstahl-Senkkopf Blechschrauben 4,2 x 60 mm verschraubt. Bedarf: 15 Stück je Alu-Kanten-Abdeckprofil a´ 4,0m Alu-Kanten-Abdeckprofil, (Standardlänge 4,0 m) Farbe:  hell eloxiert  dunkel eloxiert  schwarz eloxiert |  |
|  |  | lfm | ......... | ......... |
| 1.5. | Alternative: Abdeckung von geraden oder schrägen Flächenkanten |  |
|  | Abdeckung von geraden oder schrägen Flächenkanten  Die Profil-Schnittkanten werden mit dem Alu-Abdeckwinkel abgedeckt. Verschraubung des Alu-Abdeckwinkels ca. alle 50 cm mit Senkkopf-Schrauben 3,5 x 30 aus Edelstahl A2. Am Längs- und Gehrungsstoß ist eine Dehnungsfuge von mind. 5 mm einzuhalten. Die max. Länge sollte auf 2 m begrenzt sein.  werden mit dem Randprofil Leno / Sand 90 x 15mm abgedeckt Alu-Abdeckwinkel, (Standardlänge 4,0 m) Farbe:  hell eloxiert  dunkel eloxiert  schwarz eloxiert |  |
|  |  | lfm | ......... | ......... |
| 2.1. | SunDeck Terrassenvollprofil |  |
|  | Gesamte Belaglänge: ……….m Belagbreite: ……….m Hersteller bzw. Lieferant: WERZALIT Deutschland GmbH Profiltyp/Bezeichnung: SunDeck Terrassenvollprofil Bodenbelag lt. Ausführungsbeschreibung inkl. Unterkonstruktion auf vorbereitetem Untergrund (gesonderte Position) liefern und verlegen. |  |
|  |  | m² | ......... | ......... |
| 01/2020 LV/Terrasse |  | Seite 5 von 7 |

| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Terrasse |
| --- | --- |
| WERZALIT- SunDeck Terrassenvollprofil |
| Pos. | Gegenstand / Leistung | Menge/Einheit | Preis € |
|  |  |  | je Einheit | gesamt |
| Lohnkosten |
| Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und auf Anweisung der Bauleitung oder des Auftraggebers gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden einschließlich aller Nebenkosten, Auslösung usw. folgende Stundenlöhne abgerechnet, die auch diesem Angebot zugrunde liegen. |
| 3.1. | Meisterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 3.2. | Facharbeiterstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 3.3. | Helferstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| 3.4. | Lehrlingsstunden |  |
|  |  | Std | ......... | ......... |
| Unterschrift |
| ............................................................................... Ort, Datum ............................................................................... Stempel und Unterschrift des Anbieters |
| 01/2020 LV/Terrasse |  | Seite 6 von 7 |
| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Terrasse |
| WERZALIT-Terrassenvollprofil SunDeck |
| Summenblatt |
| Summe aller Leistungsverzeichnisse: | EUR |
| Nachlass: | % |
| Pauschalpreis: | EUR |
| Summe nach Nachlass: | ......... EUR |
| Umsatzsteuer: | ......... EUR |
| Gesamtsumme: | ......... EUR |
| 01/2020 LV/Terrasse |  | Seite 7 von 7 |